|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V březnu nevyhověly tři kontrolované vzorky pohonných hmot

(Praha, 15. květen 2024) Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci březnu 2024. Odebrala 249 vzorků, tři nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům. V celkovém hodnocení to představuje 1,2 % nevyhovujících vzorků.

Česká obchodní inspekce pokračovala v pravidelných kontrolách jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala v březnu celkem 249 vzorků pohonných hmot. Z toho 3 odebrané a kontrolované vzorky nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům, což v celkovém hodnocení představuje 1,2 % nevyhovujících vzorků.  Jednalo se o tři vzorky motorových benzinů.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů - březen 2024 |
| --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 103 | 41,36 | 3 | 2,9 |
| motorové nafty | 112 | 44,98 | 0 | 0,0 |
| FAME | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| LPG | 30 | 12,05 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 4 | 1,61 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 249 | 100,00 | 3 | 1,2 |

Motorové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v březnu 2024 odebráno a kontrolováno celkem 103 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Jeden vzorek nevyhověl v jakostním parametru „ethanol“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 6,90 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,21 % V/V). Druhý vzorek nevyhověl v jakostním parametru „oktanové číslo výzkumnou metodou“, kdy naměřená hodnota tohoto parametru byla 87,5 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 94,6), v jakostním parametru „oktanové číslo motorovou metodou“, kdy naměřená hodnota tohoto parametru byla 81,3 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 84,5), v jakostním parametru „odpařené množství při 100 °C“, kdy naměřená hodnota tohoto parametru byla 44,0 % V/V (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 44,5 % V/V) a v jakostním parametru „konec destilace“, kdy naměřená hodnota tohoto parametru byla 317 °C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 214 °C).

Třetí vzorek nevyhověl v jakostním parametru „ethanol“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 7,46 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,21 % V/V) a v jakostním parametru „celkový obsah kyslíku“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 3,10 % m/m (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 2,81 % m/m). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z2:2024 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 112 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 102 vzorků ze 103 odebraných (u 1 vzorku se jednalo o opakovaný odběr na téže čerpací stanici, u kterého nebyl obsah ethanolu kontrolován).  Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu ethanolu u 2 vzorků motorového benzinu.

Závěr

V březnu 2024 nevyhověly 3 vzorky motorových benzinů, to je o 1 vzorek více než v únoru. Oproti únoru bylo zaznamenáno zlepšení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty z 1,2 % na 0,0 % a u odebraných a kontrolovaných vzorků LPG z 10,5 % na 0,0 %. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v březnu 2024 odebrány. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v březnu 2024 oproti únoru 2024 bylo zaznamenáno zlepšení z 2,9 % na 1,2 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

| Inspektorát | benziny | nafta | LPG | CNG | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N |
| Středočeský a Hl.m. Praha | 13 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 |
| Jihočeský a Vysočina | 16 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| Plzeňský a Karlovarský | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 |
| Ústecký a Liberecký | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Královéhradecký a Pardubický | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Jihomoravský a Zlínský | 13 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 14 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 |
| celkem | 103 | 3 | 112 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 249 | 3 |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl