|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

„140 LED vánoční světelný řetěz“ představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem

(Praha, 22. květen 2024) Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce elektrické zařízení, které může představovat pro spotřebitele vážné riziko. Jedná se o výrobek „140 LED vánoční světelný řetěz“.

U výrobku bylo zjištěno vážné riziko úrazu elektrickým proudem až smrti uživatele tím, že se uživatel dotkne přístupných živých částí výrobku v důsledku vytržení napájecího přívodu z elektronické jednotky nebo odstranění krytu elektronické jednotky.

140 LED vánoční světelný řetěz

Název výrobku:  	                                           140 LED vánoční světelný řetěz

Typ / číslo modelu:				LED Světelný řetěz/LAG-140LED

EAN:						neuveden

Identifikační údaje výrobce:                                     neuvedeny

Identifikační údaje dovozce:		              neuvedeny

Distributor:	               HNC s.r.o., Sedlecká 748/7, 36010 Karlovy Vary

Země původu:	 Čína

Jde o vánoční světelný řetěz s nevyměnitelnými 140 LED světelnými zdroji, vybavený elektronickou jednotkou v kartonovém obalu. Na přívodním kabelu je štítek, kde je uvedeno: světelný řetěz 140 LED diod, 220-250V, 50Hz, Max. příkon 6,5W, typ žárovek 3V, 0,03W, 0,01A, žárovky nejsou vyměnitelné, počet žárovek 140ks, vyrobeno v Číně, distributor Lamer Fashion s.r.o. LAG-140LED, CE, IP20 a piktogram jen pro vnitřní použití, značka pro spotřebič třídy ochrany II. Na obalu je uvedeno: 140 LED VÁNOČNÍ SVĚTELNÝ ŘETĚZ, vyrobeno v Číně, distributor Lamer Fashion s.r.o., ADD: Libušská 319/126, Praha 4, 14200, CZECH REPUBLIC.

Výrobek představuje vážné riziko, protože napájecí přívod není k elektronické jednotce bezpečně ukotven a dostatečně zajištěn proti vytržení. Je připojen pouze tavnou hmotou a pájením. Při manipulaci s přívodem může dojít k vytržení přívodu z jednotky, čímž dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku. Uživatel se může dotknout živé části výrobku, která je pod napětím, a může dojít k vážnému úrazu až smrti zásahem elektrického proudu. Další vážné riziko představuje mechanická pevnost elektronické jednotky, která není dostatečná. Z ovladače lze rukou bez vynaložení síly nebo použití nástroje snadno odstranit kryt, čímž dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku. Uživatel se dotkne živé části výrobku, která je pod napětím, a dojde k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu.

Správní orgán, Inspektorát ČOI Plzeňský a Karlovarský kraj, uložil prodejci ochranné opatření dle ust. § 50 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění, kterým je zákaz dodávání na trh uvedeného výrobku, jež je nebezpečný a který již byl uveden na trh. Výrobek je nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a informace o něm zveřejněny v systému SAFETY GATE.

Fotodokumentace k výrobku: