|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Česká obchodní inspekce zjistila na trhu výrobek „140LED vánoční světelný řetěz“, který představuje pro spotřebitele vážné riziko

(Praha, 23. květen 2024) Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele vážné riziko úrazu až smrti zásahem elektrického proudu. Jedná se o výrobek „140LED vánoční světelný řetěz“.

U výrobku bylo zjištěno vážné riziko úrazu elektrickým proudem až smrti uživatele tím, že se uživatel dotkne přístupných živých částí výrobku v důsledku vytržení napájecího přívodu z elektronické jednotky nebo odstranění krytu elektronické jednotky.

140LED vánoční světelný řetěz

Název výrobku:  	                                           140LED vánoční světelný řetěz

Typ / číslo modelu:				LED Světelný řetěz/AG-140LED

EAN:						neuveden

Identifikační údaje výrobce:                                    Taizhou Hengda Lighting Co., Ltd. Binhai Industrial

Zone, Taizhou, Zhejiang China

Identifikační údaje dovozce:		              neuvedeny

Distributor:	               Thien Khai Nguyen, Atletická 2005, Sokolov

Země původu:	 Čína

Jde o vánoční světelný řetěz s nevyměnitelnými 140 LED světelnými zdroji, vybavený elektronickou jednotkou v kartonovém obalu. Na přívodním kabelu je štítek, kde je uvedeno: světelný řetěz 140 LED diod, hodnoty výrobku: 3V, 0,03W, 0,01A, žárovky nejsou vyměnitelné, počet žárovek 140ks, vyrobeno Taizhou Hengda Lighting Co. Ltd. Add: Bonhai Industrial Zone, iaojiang, Zheijang China, distributor Lamer fashion s.r.o. Výletní 362/10, 14200 Praha 4, CZECH, AG-140LED. Na elektronické jednotce je uvedeno EK-04, CE, EMC, LVD, 8PROGRAMS MINICONTROLLER na druhé straně anglický návod pro obsluhu přepínače. Na obalu je uvedeno: 140LED DIOD VÁNOČNÍ SVĚTELNÝ ŘETĚZ, napájecí zdroj 220-250V, 50Hz, 6,5W, II., IP20, vyrobeno Taizhou Hengda Lighting Co., Ltd. Binhai Industrial                                                                                                                                                                                                                   Zone, Taizhou, Zhejiang China, distributor Lamer Fashion s.r.o., ADD: Výletní 362/10, 14200 Praha 4, CZECH, piktogram jen pro vnitřní použití, CE, upozornění v jiných jazycích.

Výrobek představuje vážné riziko: Napájecí přívod není k elektronické jednotce bezpečně ukotven a dostatečně zajištěn proti vytržení, je připojen pouze tavnou hmotou a pájením. Při manipulaci s přívodem tak může dojít k vytržení přívodu z jednotky, čímž dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku. Uživatel se dotkne živé části výrobku, která je pod napětím, a dojde k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu. Mechanická pevnost elektronické jednotky není dostatečná, z ovladače lze rukou bez vynaložení síly nebo použití nástroje snadno odstranit kryt, čímž dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku.

Správní orgán, Inspektorát ČOI Plzeňský a Karlovarský kraj, uložil prodejci ochranné opatření dle ust. § 50 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění, kterým je zákaz dodávání na trh uvedeného výrobku, jež je nebezpečný a který již byl uveden na trh.

Výrobek je nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a informace o něm budou zveřejněny v systému SAFETY GATE.

Fotografie výrobku a obalu v nabídce